NOTICE DE SECURITE

Ce document est déclaratif, son contenu est sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Cette notice descriptive concerne toutes les ERP, elle représente une des pièces constitutive du dossier de sécurité. Ce dossier complet doit permettre de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Cette notice a été élaborée à l’intention des maitres d’ouvrage dans le but de faciliter son remplissage et l'application des mesures de sécurité exigées par la réglementation en vigueur. Elle n’est pas exhaustive, aussi il appartient aux maitres d’ouvrage de préciser les points particuliers que ce document n'aurait pas abordé afin qu'ils puissent être pris en compte pleinement lors de l'étude pour avis de la sous-commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH.

- REFERENCES REGLEMENTAIRES :

Générales :

- Code de l’Urbanisme ;

- Code de la Construction et de l’Habitation, articles R123.1 à R123.55 ;

- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, dispositions générales applicables aux ERP ;

- Arrêté du 22 juin 1990 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public de 5ème catégorie, 2ème groupe ;

Liées à la notice de sécurité :

Extrait de l’article GE 2 - Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public - Dossier de sécurité (arrêté du 25 juin 1980 modifié) :

§ 1. Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité tel que prévu à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation doit contenir :

- une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité ;

- un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir, d'une part, les conditions d'accessibilité des engins de secours, et plus particulièrement les largeurs des voies et les emplacements des baies d'intervention pompiers, et, d'autre part, la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers ;

- afin de vérifier des points particuliers concernant le règlement de sécurité, des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment ;

- lorsque le projet nécessite une demande de dérogation au présent règlement, le dossier doit comporter pour chaque point dérogatoire une fiche indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (références articles et libellé du point de la règle concernée), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et la justification des demandes (motivation et mesures compensatoires proposées).

En application du second principe de l'article GN 8, le dossier de sécurité devra également présenter la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap.

- DESCRIPTION DU PROJET :

Description des travaux à réaliser dans la mise en conformité accessibilité handicap. La description doit être le plus précise possible.

Expliquer succinctement la nature des travaux :

- Changement de destination des locaux (utilisation inchangé ou non) ;

- Changement de volume et/ou de surface ;

- Modifications des dégagements : largeur, nombre et répartition ;

- Travaux sur l’électricité et/ou les installations techniques ;

- L’isolement du projet vis-à-vis des tiers ;

- CLASSEMENT :

GN 1 - Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser le classement de l’établissement :

- Type, selon la nature de leur exploitation ;

- Catégorie, selon l'effectif des personnes admises (public et autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants) ;

Nota : Les dispositions particulières applicables à chaque type d’établissement précise les modalités de calcul des effectifs

En cas de travaux, les différentes rubriques ci-dessous ne sont à complétées que si elles sont concernées.

Si une rubrique n’est pas concernée inscrire « les travaux n’impactent pas ».

- CONSTRUCTION

(CO 1 à CO 60, PE 5 à PE 12) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

- Conception et desserte Sur les plans, identifier clairement les voies engins ou espaces libres, les façades permettant aux services de secours d’intervenir à tous les niveaux, les baies accessibles, les aménagements extérieurs susceptibles de gêner l’intervention des secours (parking, plantation, escaliers, dénivellations supérieures à 10%,.. ;)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Isolement par rapport aux tiers

(CO 6 à CO 10) (PE 6) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser ici la nature des établissements voisins (ERP, habitation, installation classée pour la protection de l’environnement,…) Identifier clairement les tiers sur les plans et expliquer la ou les méthodes retenues pour isoler l’établissement vis-à-vis des tiers.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Résistance au feu des structures

(CO 11 à CO 15) (PE 5 - PE 28 - PU 2) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser le degré en résistance au feu des structures et planchers. Pour les cas particuliers détailler la méthode retenue et faire référence à l’article correspondant.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Couvertures

(CO 16 à CO 18) (PE 6) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Façades

(CO 19 à CO 22) (PE 6) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Distribution intérieure et compartimentage

(CO 23 à CO 26) (PE 29) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser le principe de la distribution intérieure retenu (cloisonnement traditionnel, secteurs, compartiments) et le degré de résistance au feu des parois, blocs-portes et éléments verriers des baies équipant les parois). Détailler les notions de recoupement des vides (combles inaccessibles, volumes cachés et faux-plafonds).

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Solutions retenues pour l’évacuation des personnes en situation de handicap pour chaque niveau de la construction (GN 8):

- Espaces d’attente sécurisés ou solutions équivalentes, sauf cas d’exonération :

(GN 10, CO 34 §6, CO 57 à CO 60) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Précisez les caractéristiques des espaces d’attente sécurisés ou détaillez les caractéristiques des ou de la solution équivalente retenue (simple rez-de-chaussée avec un nombre adapté de dégagements praticables de plain-pied, nombre adapté de sorties praticables débouchant directement sur l'extérieur à chaque niveau et permettant de s'éloigner suffisamment, zone protégée, secteur, augmentation de surface des paliers des escaliers protégés, espace à l’air libre de nature à protéger les personnes du rayonnement thermique pendant une heure minimum, principes mentionnées aux articles AS4 et AS5) :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

(CO 27 à CO 29) (PE 9) (PO 10) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Fournir la liste des locaux à risques (moyens et importants). Préciser les surfaces des locaux et les volumes le cas échéant. Identifier clairement ceux-ci sur les plans. Préciser le degré en résistance au feu des structures, parois, planchers, blocs-portes, mentionner la présence de ferme-porte.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Conduits et gaines

(CO 30 à CO 33) (PE 12) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- Dégagements

(CO 34 à CO 56) (PE 8 - PE 11 - PE 30 et 34) (PO 2, 4 et 9) (PU 3 et 4) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Fournir le tableau ci-dessous faisant apparaître par niveau et pour l’ensemble du bâtiment l’effectif maximum des personnes, le nombre et la largeur des dégagements exigibles et réalisés.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

| Calcul des dégagements par niveau | Effectif par niveau | Effectif cumulé | Dégagements réglementaires | Dégagements prévus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage | Nombre de sorties | Nombre d’unités de passage |
| RDC |  |  |  |  |  |  |
| Sous-sol |  |  |  |  |  |  |

- Locaux recevant du public installés en sous-sol

(articles CO 39 et CO 40) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Fournir le calcul du niveau moyen des seuils des issues sur l’extérieur (NMSE), la hauteur d’enfouissement des locaux accessibles et si l’effectif est supérieur à 100 personnes au sous-sol, le calcul des dégagements majorés.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tribunes et gradins non démontables

(CO 61, AM18) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser la nature, le nombre de sièges, le nombre de sièges entre deux circulations et entre circulations et parois. La longueur des bancs. La distance entre chaque rangée de siège ou de bancs et le cas échéant la méthode retenue pour les rendre difficilement déplaçable.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- AMENAGEMENTS INTERIEURS

(AM 1 à AM 19) (PE 13) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

|  | Dans les locaux et les dégagements (*) | Dans les escaliers encloisonnés (*) |
| --- | --- | --- |
| Les revêtements muraux seront : | □M0, □M1, □M2 | □M0, □M1 |
| Revêtements sol | □M0, □M1, □M2, □M3, □M4 | □M0, □M1, □M2, □M3 |
| Revêtements plafond | □M0, □M1 | □M0, □M1 |

(*) ou classement équivalent en euroclasses.

- Eléments de décoration

(AM 9, AM 10) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Spécifier le degré en réaction au feu.

.............................................................................................................................................

- Tentures, portières, rideaux, voilages

(AM 11 à AM 14) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Spécifier le degré en réaction au feu.

.............................................................................................................................................

- Gros mobiliers, agencement principal, aménagements de planchers en superstructures

(AM 15 à AM 19) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Spécifier le degré en réaction au feu.

.............................................................................................................................................

- DESENFUMAGE

(DF 1 à DF 10) (PE 14, 30) (PO2, 9) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser les locaux et les dégagements pour lesquels un désenfumage a été prévu et pour chacun d’eux sa nature (mécanique, naturel,..).

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

- CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CONDITIONNEMENT D'AIR, PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE

(CH 1 à CH 58) (PE 20 à 23) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser le mode de conception du chauffage, du conditionnement d’air centralisé ainsi que de la ventilation (ex : chauffage central par circuits de distribution d’air chaud pulsé, par circuits de distribution d’eau chaude ; ventilation double flux). Préciser la puissance utile des appareils (ex : chaudière fuel de 40 kW), la nature du combustible, la capacité et la nature des stockages éventuels.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- INSTALLATION AUX GAZ ET AUX HYDROCARBURES

(GZ 1 à GZ 30) (PE10) (PO 5) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser la puissance utile des appareils, leur fonction, la nature du combustible, (ex : chauffage central gaz propane de 40 kW) la capacité et la nature des stockages éventuels.

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- INSTALLATIONS ELECTRIQUES

(EL 1 à EL 23) (PE 24) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser l’emplacement des locaux de service électrique « à risques » sur les plans (groupe électrogènes, poste de transformation, cellule haute-tension, matériel électriques émettant des vapeurs inflammables ou toxiques).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Installation de panneaux photovoltaïques (mesures de sécurité) :

.............................................................................................................................................

- ECLAIRAGE

(EC 1 à EC 12) (PE 24, 36) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser la nature de l’éclairage de sécurité (ambiance, évacuation, BAES, source centrale, BAEH)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES, TROTTOIRS ROULANTS

(AS 1 à AS 11) (PE 25) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION

(GC 1 à GC 20) (PE 15 à 19) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Préciser la puissance utile des installations par local ou îlot, la nature de l’énergie retenue pour alimenter les appareils. Détailler le mode de conception des locaux (grande cuisine, cuisine ouverte, îlot de cuisson…).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- MOYENS DE SECOURS

(MS 1 à MS 74) (PE 26 - 27 - PE 32 - 33 - 35) (PO 3 - 6 - 7 - 11 - 12) (PU 6) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

- Moyens d'extinction

(MS 4 à MS 40) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

Bouches et poteaux d'incendie, points d'eau :

(préciser le cas échéant la nature des points d’eau existants, leur distance à la façade accessible de l’établissement)

.............................................................................................................................................

Robinets d'incendie armés, colonnes sèches, colonnes en charge :

.............................................................................................................................................

Installations d'extinction automatique à eau (de type sprinkler ou par brouillard d’eau) :

.............................................................................................................................................

Installations d'extinction automatique (ou à commande manuelle) : gaz, poudre, etc.:

.............................................................................................................................................

Déversoirs ponctuels, éléments de construction irrigués, rideaux d’eau, etc. :

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

(MS 41 à MS 44) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

.............................................................................................................................................

- Surveillance de l’établissement/Service de sécurité incendie (effectif et qualification)

(MS 45 à MS 52) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Système de sécurité incendie : catégorie A-B-C-D-E

(MS 53 à MS 60) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Préciser ici la nature des locaux bénéficiant de la détection incendie et les asservissements éventuels

(MS 56) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Système d'alarme : type 1, 2a, 2b, 3, 4

(MS 61 à MS 67) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

................................................................................................................................................

- Système d'alerte

(MS 70) Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980 modifié)

................................................................................................................................................

- DEMANDE(S) DE DEROGATION (ADAPTATION DES REGLES DE SECURITE (R123-13 et GN 4) :

- ENGAGEMENT DU MAITE D’OUVRAGE :

Je soussigné, …………………….……. maître d’ouvrage, m’engage à respecter les dispositions édictées dans la présente notice et m’engage à respecter les règles générales de construction, prise en application du chapitre 1er du titre 1er et du livre 1er du Code de la Construction et de l’habitation.

# Date et signature